## Slide 1: ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Αντώνης Λυμπέρης
Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ημερίδα Ενημέρωσης Edunet - Hράκλειο 14 Δεκεμβρίου 2001
Οργάνωση
  -Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης
  -Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

## Slide 2
  Η ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας εποχής και της κοινωνίας των πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων διοικητικών δομών, καθιστούν απαραίτητη την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των δικτύων στην εκπαίδευση
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

## Slide 3: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  Το Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥπΕΠΘ), ανταποκρινόμενο στην επιτακτική αυτή ανάγκη, συγχρηματοδοτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

## Slide 4: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
  Εισαγωγή ( Στόχοι, έργα, υλοποίηση)
Τρόποι σύνδεσης στο Δίκτυο
Αρχιτεκτονική Δικτύου
Το δίκτυο κορμού
Το δίκτυο διανομής
Το δίκτυο πρόσβασης
Υπηρεσίες του ΠΣΔ
Το δίκτυο σε λειτουργία - Στατιστικά

## Slide 5: Χρήσεις Δικτύου στην Εκπαίδευση
Εργαλείο μάθησης
Εργαλείο επικοινωνίας
Εργαλείο συνεργασίας
Πηγή πληροφόρησης
Πρόσβαση σε υπηρεσίες
Γνωστικό αντικείμενο
Αναιρεί χρονικούς & γεωγραφικούς περιορισμούς

## Slide 6: Χρήση Δικτύου από Μαθητές
  Ηλεκτρονική αλληλογραφία
  Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών
  Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών
  Συνεργασία μαθητών
  Τηλεκπαίδευση

## Slide 7: Χρήση Δικτύου από Καθηγητές
  Άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση
  Ενίσχυση μαθησιακών δραστηριοτήτων, τηλεκπαίδευση
  Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων και υπηρεσιών
  Υπηρεσίες βιβλιοθηκών των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων
  Εξυπηρέτηση προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης
  Επικοινωνία με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα

## Slide 8: Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Υποστήριξη διαδικασίας μάθησης μέσα από δικτυακό περιβάλλον
Ανανέωση εκπαιδευτικών μεθόδων
Συνεργασία ομάδων, γεωγραφικά διασκορπισμένων
Πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες
Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, ασκήσεις – λύσεις, κλπ)
Ευέλικτη αναζήτηση πιστοποιημένα χρήσιμων πληροφοριών
Δημιουργία & διανομή παρουσιάσεων, σεμιναρίων & διαλέξεων
Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων
Επικοινωνία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
Αποτέλεσμα: Το δίκτυο να αποτελέσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να εφαρμοστούν, να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι.

## Slide 9: Φορείς Υλοποίησης Έργων
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ)
ΑΕΙ & ΤΕΙ που συμμετέχουν στο Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο GUnet
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πανεπιστήμιο Κρήτης - ΤΕΙ Αθηνών
Ανάδοχος Έργου
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Ανάδοχος Έργου
Συνεργαζόμενοι Φορείς
Προϋπολογισμός Έργου: 5 δις. δρχ.
Προϋπολογισμός Έργου: 1,2 δις. δρχ.

## Slide 10: Edunet- Φορείς Υλοποίησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤΕΙ Αθήνας
ΙΤΥ
Πανεπιστήμιο Κρήτης

## Slide 11
1. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο
      Μοντέλα διασύνδεσης - δυνατότητες

## Slide 12: Η σύνδεση στο Διαδίκτυο... Dial Up
  Κατά κανόνα οικιακοί συνδρομητές (1 χρήστης)
  Χρήση της υπάρχουσας τηλεφωνικής σύνδεσης
  Μικρή ταχύτητα πρόσβασης
  Μη σταθερή σύνδεση
  Συνδρομή + Χρονοχρέωση PSTN
  Over booking (~15 :1) των modems του ISP

## Slide 13: Η σύνδεση στο Internet Σταθερή σύνδεση
Συνηθισμένο σε εταιρικά δίκτυα
Ο σύγχρονος τρόπος διαστασιολόγησης του Internet
Η ουσιαστική δυνατότητα παροχής προηγμένων υπηρεσιών
  Τηλεδιάσκεψη - Τηλεσυνεργασία
  Εφαρμογές πολυμέσων
> 384 Kbps
Internet

## Slide 14: Η σύνδεση στο Internet Σταθερή σύνδεση
Μόνιμη παρουσία στο διαδίκτυο
  Το σχολείο αποτελεί ένα τμήμα του Διαδικτύου
  Είναι εφικτή αμφίδρομη επικοινωνία,
    (δηλ. και από το διαδίκτυο προς το σχολείο)
  Συνεχής λειτουργία υπηρεσιών
    (πχ ένας e-mail server λαμβάνει και αποστέλλει, μηνύματα συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει ο χρήστης)
Σταθερή χρέωση
  Η χρονοχρέωση επιδρά αρνητικά στην χρήση του δικτύου
  Ευκολότερη - ελεγχόμενη οικονομική διαχείριση
Ταχύτητα κατάλληλη για προηγμένες υπηρεσίες
  Τηλεδιάσκεψη - Τηλεσυνεργασία
  Εφαρμογές πολυμέσων

## Slide 15: Το Σχολικό Δίκτυο ..... Ένα Δίκτυο Σχολείων
‘Κλειστό’ Δίκτυο (Intranet)
  Έλεγχος –Ασφάλεια
  Εξειδίκευση στην εκπαίδευση
Πρόσβαση των χρηστών στο Internet σαν μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες

## Slide 16: Ένα σχολείο «στην Κοινωνία της Πληροφορίας …» Ένα ‘δικτυωμένο’ σχολείο
Δικτυακή υποδομή σε όλο το σχολείο
  Βέλτιστη οργάνωση διοίκησης
  Ολοκληρωμένα εργαστήρια
  Πρόσβαση από κάθε τάξη (1 PC)
Σταθερή διασύνδεση με το Σχολικό Δίκτυο (και κατ’ επέκταση με το Internet)

## Slide 17
2. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
    Αρχιτεκτονική Δικτύου

## Slide 18: Αρχιτεκτονική
Δίκτυο Κορμού (ΕΔΕΤ)
Νομαρχιακός Κόμβος
Σ.Ε.
Σ.Ε.
Σχολείο
Διεύθυνση Β΄θμιας Εκπ/σης
Σ.Ε.
Σ.Ε.
Σχολείο
www.sch.gr
Ιεραρχική δομή τριών επιπέδων:
Δίκτυο Κορμού
Δίκτυο Διανομής
Δίκτυο Πρόσβασης

## Slide 19: Χάρτης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
www.sch.gr

## Slide 20: Αρχιτεκτονική Δικτύου
Δίκτυο Διανομής
Υλοποιήθηκε από έργα «Ασκοί του Αιόλου» και «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUnet»
Πρώτο Επίπεδο – 9 Περιφέρειες
Δεύτερο Επίπεδο - 51 Νομοί
Δίκτυο Κορμού
  Εξασφαλίζει τη διασύνδεση των κόμβων του δικτύου διανομής μεταξύ τους και με το Internet
  Χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (7 σημεία εισόδου)

## Slide 21
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

## Slide 22
3. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο
    Το Δίκτυο Κορμού

## Slide 23
Το ΕΔΕΤ είναι το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας για παροχή Internet υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας.
Σκοπός του ΕΔΕΤ είναι να διασυνδέει όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας καθώς και τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης άλλων οργανισμών σε υψηλές ταχύτητες μετάδοσης και με αξιοπιστία.
www.grnet.gr

## Slide 25
(Trans-European Network 155 Mbps) αποτελεί την Ευρωπαϊκή απάντηση στις αντίστοιχες προηγμένες δικτυακές υποδομές των ΗΠΑ (Next Generation INTERNET - NGI, INTERNET 2).
Πρόκειται για τον πιο εξελιγμένο Ευρωπαϊκό Δικτυακό Κορμό μια και διασυνδέει τα Εθνικά Ερευνητικά Δίκτυα (NRN) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταχύτητες έως και 622 Mbps.
Το δίκτυο ΤΕΝ - 155

## Slide 26
4. Η σύνδεση στο Δίκτυο
    Το Δίκτυο Διανομής

## Slide 27: Το δίκτυο σε ένα Νομό

## Slide 29: Κόμβος Κυρίου Σημείου Διανομής
Ηράκλειο

## Slide 30
Ο Κόμβος της Αθήνας

## Slide 31: Τυπικός Νομαρχιακός Κόμβος

## Slide 32
Νομαρχιακός Κόμβος
Νομαρχιακός Κόμβος
CISCO 3640
12 Σταθεροζευκτικές Συνδέσεις
60 Dial-up Συνδέσεις (απλές και ISDN)
TELINDUS CN4
Modem Rack
MGE EX-30 UPS
ΙΚΡΙΩΜΑ
SUN ULTRA 10
Περιλαμβάνει
  Διακομιστή (SUN Ultra 10)
  Modem Rack για την υποστήριξη μισθωμένων κυκλωμάτων

## Slide 33
5. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο
    Το Δίκτυο πρόσβασης

## Slide 34: Δίκτυο Πρόσβασης
Υλοποιείται από έργα «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση – EDUnet» και «Ασκοί του Αιόλου»
Συνδέει εκπαιδευτικές & διοικητικές μονάδες με Νομαρχιακό Κόμβο, με:
    Ψηφιακό Κύκλωμα ISDN
    Μισθωμένο αναλογικό κύκλωμα
    Απλό επιλεγόμενο αναλογικό κύκλωμα
    Ασύρματη ζεύξη (πιλοτική εφαρμογή)
    Δορυφορική ζεύξη (πιλοτική εφαρμογή)

## Slide 35: Περιγραφή του δικτύου Δίκτυο Πρόσβασης
Σημείο Παρουσίας
Είδη διασυνδέσεων Δικτύου Πρόσβασης:
- Σταθερές διασυνδέσεις
(128 - 1152 Kbps)
- Ψηφιακές τηλεφωνικές διασυνδέσεις
(1 - 2 ISDN Β-κανάλια)
- Αναλογικές τηλεφωνικές διασυνδέσεις
(V.90)
Τοπικό Δίκτυο
Εκπαιδευτικής / Δοικητικής Μονάδας

## Slide 36: Σχολικό Εργαστήριο
Νομαρχιακός Κόμβος
Σχολικό Εργαστήριο
CISCO 160xR
WINDOWS NT
128 kbps
WINDOWS ‘98

## Slide 37: Διεύθυνση Β’θμιας Εκπαίδευσης
ΝομαρχιακόςΚόμβος
Διεύθυνση Δ.Ε
CISCO 1750 & BASEBAND MODEM
LAN B’ΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
1,1 Mbps
  Yποστήριξη
  υπηρεσιών φωνής
  μεταξύ Δνσης Β’ θμιας,
  ΥΠΕΠΘ, & ΚΕΔΔ
Notes: - Γίνεται προσπάθεια (μεγάλο bandwidth, επικοινωνία voice over ip, ...) ώστε το προσωπικό των Διευθύνσεων (ΠΛΗΝΕΤ, ...) να γνωρίσουν σιγά - σιγά το δίκτυο

## Slide 38
6. Οι υπηρεσίες του ΠΣΔ
Τι απολαμβάνουν οι χρήστες

## Slide 39: Χρήστες του ΠΣΔ
Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι πιστοποιημένα πρόσωπα ή εκπαιδευτικές ή διοικητικές οντότητες της Εκπαίδευσης.
Οι χρήστες του δικτύου διακρίνονται σε :
  Λογαριασμούς σχολικών μονάδων
  Λογαριασμούς διοικητικών μονάδων
  Εκπαιδευτικούς
  Μαθητές
  Διοικητικό προσωπικό

## Slide 40: Υπηρεσίες σε λειτουργία
Σύνδεση στο δίκτυο
  Για τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS)
  μοναδικό DNS όνομα σε κάθε σχολική και διοικητική μονάδα
Υπηρεσία Διακομιστή Μεσολάβησης (proxy)
  Επιτάχυνση της πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό,
  έλεγχο του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και αποκλεισμό όσων περιέχουν ανεπίτρεπτο, για την σχολική κοινότητα, περιεχόμενο.

## Slide 41: Υπηρεσίες σε λειτουργία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
  (e-mail) (POP3, IMAP και web (web mail))
Υπηρεσία καταλόγου (Directory Server)
  Αναζήτηση πληροφοριακών στοιχείων (π.χ. email, κλπ) των χρηστών του ΠΣΔ, με χρήση προγραμμάτων που υποστηρίζουν αναζήτηση σε υπηρεσίες καταλόγου (πχ. Microsoft Outlook, Outlook Express, Netscape Communicator, κλπ).
  Αναζήτηση στον κατάλογο μέσω web.

## Slide 42: Υπηρεσίες σε λειτουργία
Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (web hosting).
  Δικτυακός τόπος για όλες τις μονάδες
  Κάθε μονάδα μπορεί να δημοσιεύσει το περιεχόμενο που επιθυμεί (ιστοσελίδες).
  Αντίστοιχη δυνατότητα και στους υπόλοιπους χρήστες (εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό) users.sch.gr/<όνομα χρήστη>.
Αυτόματη Δημιουργία Ιστοσελίδων.
  για τις σχολικές και διοικητικές μονάδες, εργαλείο διαθέσιμο από τον δικτυακό τόπο www.sch.gr,
Χώροι Συζητήσεων (forums).
  περιοχές συζητήσεων μόνο για τους πιστοποιημένους χρήστες του ΠΣΔ.

## Slide 43: Υπηρεσίες σε φάση εγκατάστασης
  Υπηρεσία Προσωπικού Ημερολογίου (Calendar)
  Υπηρεσία Προσωπικού Βιβλίου Διευθύνσεων (Address Book)

## Slide 44: Σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης
Υπηρεσία Νέων (news)
  Εμφάνιση επιλεγμένων ομάδων συζητήσεων για το ΠΣΔ
  Δημιουργία ομάδων συζητήσεων ειδικά για το ΠΣΔ
Υπηρεσία συνομιλιών (Chat) Συμμετέχουν πιστοποιημένοι και μόνο χρήστες.
Προηγμένες υπηρεσίες
  (Τηλεδιάσκεψη και Video On Demand)
  Τηλεδιάσκεψη. Αποστολή & λήψη εικόνας – ήχου σε πραγματικό χρόνο
  Πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες. Αποστολή & λήψη εικόνας – ήχου – κειμένων από μία δυναμικά εξελισσόμενη βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού
  Τηλεκπαίδευση. Υλοποίηση εκπαιδευτικών διαδικασιών με χρήση κατάλληλων εργαλείων μέσω δικτύου
Υπηρεσία Στατιστικών Στοιχείων
  χρήσης του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

## Slide 45: Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών
Υποστηρίζονται:
  Όλες οι μονάδες Β’θμιας Εκπ/σης της περιοχής ευθύνης
  Όλες οι μονάδες Α’θμιας Εκπ/σης με σύνδεση στο Π.Σ.Δ.
Τρόπος παροχής υπηρεσίας:
  Τηλεφωνικά 0801.11.801.81
  Με email
  Με τεχνικά εγχειρίδια
  Με οδηγίες και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα (www.sch.gr/usesrsupport
Ωράριο:
  9.00 – 19.00 τις εργάσιμες ημέρες

## Slide 46: Σε ποιους παρέχονται οι Υπηρεσίες του ΠΣΔ
Σύνδεση στο δίκτυο
  Στις σχολικές ή διοικητικές μονάδες
Υπόλοιπές υπηρεσίες είναι δυνατό να παρέχονται σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα
    Σχολικές και διοικητικές μονάδες
    Εκπαιδευτικούς
    Μαθητές
    Διοικητικό προσωπικό
Τα δεδομένα αυτά έχουν τεθεί υπόψη τους Υπουργείου
Αναμένεται ο ορισμός των κανόνων και διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών

## Slide 47: DNS Ονομα
Ενιαίο σχήμα ονοματολογίας
Κάθε σχολείο έχει μοναδικό όνομα π.χ. 2gym-edess.pel.sch.gr
To DNS όνομα του σχολείου
  Είναι η διεύθυνση του σχολείου στον παγκόσμιο ιστό
  Είναι η διεύθυνση του διακομιστή αλληλογραφίας του σχολείου
  Σχηματίζει την διεύθυνση email για κάθε χρήστη του σχολικού εργαστηρίου π.χ. physics@2gym-edess.pel.sch.gr

## Slide 48: Ε-mail
Δυνατότητα παροχής e-mail σε κάθε μέλος του σχολείου.
Απόδοση και διαχείριση e-mail λογαριασμών με ευθύνη του σχολείου
Διεύθυνση e-mail της μορφής χρήστης@sch.gr π.χ.giorgos@sch.gr

## Slide 49: E-Mail
Υποστήριξη IMAP Τα μηνύματα μένουν στον διακομιστή
Υποστήριξη ελέγχου ταυτότητας από τον Διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP authentication) Για αποστολή mail με τον λογαριασμό σας, από όποιον ISP και αν συνδέεστε

## Slide 50: Υποστήριξη ελέγχου ταυτότητας από τον Διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας

## Slide 51
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Καταλόγου
  Δημόσια διαθέσιμος κατάλογος πληροφοριών για όλες τις οντότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μαθητές, καθηγητές, διοικητικούς υπαλλήλους)
  Χρήση από άλλες υπηρεσίες για αυθεντικοποίηση χρηστών
  Περιλαμβάνει μόνο δημόσιες πληροφορίες (μη-προσωπικές)
  Oι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης θα οριστούν από το Υπουργείο

## Slide 52: Δημοσίευση ιστοσελίδων

## Slide 53
www.sch.gr

## Slide 54: www.sch.gr
Ο Δικτυακός τόπο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου
Παρέχει:
Είσοδο προς τις παρεχόμενες μέσω web Υπηρεσίες
Οδηγίες για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το ΠΣΔ και συχνά ερωτήματα http://www.sch.gr/user_support
Αναγγελία νέων υπηρεσιών που θα ολοκληρώνονται και παρέχονται στους χρήστες του ΠΣΔ.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Προβολή των ρυθμίσεων (διακομιστής αλληλογραφίας (server), διεύθυνση και διακομιστής ιστοσελίδων κλπ.

## Slide 55: www.sch.gr
Περιλαμβάνει
Κατάλογο όλων των δικτυακών τόπων των σχολείων και ΙΕΚ ,της χώρας, που δημιουργήθηκαν από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Πλήθος άλλων σελίδων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και των ΙΕΚ
Στατιστικά για την σύνδεση κάθε σχολείου στο δίκτυο και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

## Slide 56: www.sch.gr -Στατιστικά

## Slide 57: www.sch.gr - Οδηγίες

## Slide 58
7. Το δίκτυο σε λειτουργία
Στατιστικά Στοιχεία

## Slide 59: Διαγράμματα Κίνησης

## Slide 60
Μέση Ημερήσια Κατανομή Κίνησης
Notes: Απεικονίζεται η στατιστικά μέση ημερήσια κατανομή της εισερχόμενης (ανοικτό κόκκινο) και εξερχόμενης (σκούρο κόκκινο) κίνησης. Το διάγραμμα έχει προκύψει από μέτρηση σε όλη τη διάρκεια του έτους 2000.
Εμφανής είναι:
Α. Η πρωινή βάρδια των σχολείων
Β. Η απογευματινή βάρδια
Γ. Η μεταμεσονύκτια χρήση του δικτύου, για διακίνηση μηνυμάτων email και πρόσβαση ειδικών ομάδων, π.χ. επιμορφωτών από το σπίτι.

## Slide 61: Εισερχόμενη/Εξερχόμενη Κίνηση ανά Μήνα (Έτος 2000)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ (ΜΒ)
498
928
3478
3332
5391
5586
903
489
2723
5607
11325
12731
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ (ΜΒ)
1645
5385
19077
18264
25155
20988
4710
3429
13589
33288
63343
72471
ΙΑΝ
ΦΕΒ
ΜΑΡ
ΑΠΡ
ΜΙΑ
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ
ΑΥΓ
ΣΕΠ
ΟΚΤ
ΝΟΕ
ΔΕΚ
Total: 1,1 Terra Byte
Notes: Απεικονίζεται η εισερχόμενη (μπλέ χρώμα) και εξερχόμενη (κόκκινο χρώμα) από/προς τους κόμβους του ΕΔΕΤ, δηλ. ΄τα κύρια σημεία εισόδου/εξόδου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με το Internet.
Παρατηρείται μία ανοδική τάση που οφείλεται:
Α. Στην αύξηση του αριθμού των σχολείων που διασυνδέονται
Β. Στην αύξηση της χρήσης που κάνουν τα σχολεία.
Εμφανής είναι η περίοδος των θερινών διακοπών

## Slide 62
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1353
3181
5324
5307
6475
6979
2785
1878
5241
11492
17724
15982
ΙΑΝ
ΦΕΒ
ΜΑΡ
ΑΠΡ
ΜΙΑ
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ
ΑΥΓ
ΣΕΠ
ΟΚΤ
ΝΟΕ
ΔΕΚ
Διάρκεια Χρήσης Δικτύου ανά Μήνα (Έτος 2000)
Total: > 87.000 hours
Notes: Απεικονίζεται ο αριθμός ωρών χρήσης του δικτύου ανά μήνα. Παρατηρείται σαφής άνοδος, ενώ επίσης εμφανής είναι η θερινή περίοδος.

## Slide 63
Υπηρεσία Dial-Up Χρήση του Δικτύου

## Slide 64
Υπηρεσία Dial-Up Κίνηση dial-up χρηστών

## Slide 65
Υπηρεσία Dial-Up Εισερχόμενη κίνηση ανά νομό (ΜΒ)

## Slide 66: Υπηρεσία E-mail Όγκος αλληλογραφίας/μήνα
Ό
γκος διετίας
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Μήνες
ΜΒ
Μήνας
2000
2001

## Slide 67: Υπηρεσία E-mail Αριθμός Μηνυμάτων/Μήνα
Αριθμός μηνυμάτων διετίας
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Μήνες
Μηνύματα e-mail
Μήνας
2000
2001

## Slide 68
Υπηρεσία E-mail Αριθμός Μηνυμάτων/Νομό

## Slide 69
Υπηρεσία E-mail Όγκος & αριθμός μηνυμάτων /Νομό

## Slide 70
Υπηρεσία E-mail Όγκος & αριθμός μηνυμάτων/έτος

## Slide 71
Συμπεριφορά Χρηστών
de
0,7%
org
0,8%
fr
0,3%
net
6,1%
uk
0,8%
it
0,3%
ru
0,3%
others
1,8%
undefined
1,0%
com
44,5%
gr
43,3%
Προέλευση εισερχόμενης κίνησης
Εισερχόμενη
κίνησης
83,26%
Εξερχόμενη
κίνηση
16,74%
Αναλογία εισερχόμενης - εξερχόμενης κίνησης
Notes: Αριστερά απεικονίζεται η αναλογία της συνολικής εισερχόμενης / συνολικής εξερχόμενης κίνησης που δρομολογήθηκε από το Σχολικό Δίκτυο για το 2000. Παρατηρείται ότι τα σχολεία συνήθως «κατεβάζουν» πληροφορία και πολύ λιγότερο «εκπέμπουν» πληροφορία.
Δεξιά απεικονίζεται η προέλευση της εισερχόμενης κίνησης ανά domain. Παρατηρείται η ισορροπία μεταξύ του .gr και .com domains.

## Slide 72
Δημοφιλέστεροι Δικτυακοί Τόποι (by requests)
Α/α
Προορισμός
Ποσοστό
1
www.in.gr
6,51%
2
www.microsoft.com
3,48%
3
www.mad.gr
2,85%
4
www.sport.gr
1,58%
5
w
ww.megatv.gr
1,43%
6
ad.doubleclick.net
1,33%
7
odysseia.cti.gr
1,28%
8
www.jokes.gr
1,04%
9
www.megatv.com
0,96%
10
www.flash.gr
0,88%
11
www.boltblue.com
0,82%
12
www.sch.gr
0,76%
13
www.ypepth.gr
0,76%
14
www.yourmobile.com
0,64%
15
www.geocities.com
0,63%
16
fe3
-
uk.imrworldwide.com
0,62%
17
www.pi
-
schools.gr
0,60%
18
find.in.gr
0,56%
19
m.doubleclick.n
et
0,54%
20
www.olympiakos.gr
0,48%
Notes: Απεικονίζονται οι 20 δημοφιλέστεροι δικτυακοί τόποι που προσπελάστηκαν από τα σχολεία μέσω του Σχολικού Δικτύου για το έτος 2000.
Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι σελίδες φορέων σχετικών με την εκπαίδευση.

## Slide 73: Συμπεράσματα
  Ορθολογική σχεδίαση δικτύου
  Ελαχιστοποίηση λειτουργικών δαπανών
  Εκμετάλλευση τεχνογνωσίας
  Αξιοποίηση εθνικών υποδομών
  Αξιοποίηση ανθρώπινων δικτύων
  Παροχή μεγάλης γκάμας υπηρεσιών
  Περιβάλλον για διερεύνηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  Παιδαγωγική καινοτομία και αξιοποίηση
  Δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου